Opgavens omfang

- Tilslutning af dampspærre ved kabel og rørgennemføringer.

- Basisbeskrivelse for dampspærremembranen anvendes sammen med denne arbejdsbeskrivelse.

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og basisbeskrivelser

- <X>

- <X>

Produkt

Alpha universal dampspærretape 60mm (DB-nummer: 1797880)

Alpha grøn dampspærretape pro 60mm (DB-nummer: 1828950)

Alpha pro gul papirtape 60mm (DB-nummer: 1828929)

Alpha pressfix spartel blå (DB-nummer: 1899640)

Alpha rørføringsmanchetter – flere varianter

Alpha kabel/ elrør manchetter – flere varianter

Montageanvisning

Før klæbning skal underlaget rengøres, enten med kost, klud eller støvsuger. Mineralske underlag må være lettere opfugtede. Klæbning er ikke muligt til frosne underlag. Underlaget skal være fri for afvisende materialer, som f.eks. silikone, fedt, olie og støv.

Der kan klæbes på mineralsk underlag, som f.eks. puds, beton eller tegl, og på rusavet, høvlet eller lakeret træ. Der kan også klæbes på hårdt kunststof, rustfrit stål (rusten jern skal primes først) og hårde træbaserede plader som spån, OSB og MDF-plader.

Alt sugende materiale skal primes med alpha primer

Ved gennembrydninger skal der etableres et fast underlag jf. montageanvisning

Se mere på: https://membran-erfa.dk/dampspaerre-ventilationskanal

Se mere på: https://membran-erfa.dk/Damspaerre-el-installation-tung-bagmur

Montagedetaljer:

Metode (1): Når dampspærren er korrekt monteret på det faste underlag (eks. Krydsfiner/osb- plade) trækkes manchetten over eks. Ventilationsrør og presses fast mod underlagspladen sådan at manchetten danner en lille rullekrave på ventilationsrøret. Manchetten tætnes efterfølgende med alpha tape rundt på alle 4 kanter og tapen presses godt efter med pressfix spartlen.

Metode (2): Når dampspærren er korrekt monteret på det faste underlag (eks. Krydsfiner/osb- plade) trækkes kabel/ elrør manchetten igennem elkablet/kablerne og trykkes efterfølgende godt ind mod dampspærren. Tapen fjernes fra manchetten og denne trykkes efterfølgende godt med pressfix spartlen.

Obs! Ved mindre ledningsgennemføringer kræves der ikke fast underlag.

Betingelser: Samlingerne må ikke mekanisk belastes. Den fulde styrke opnås først i hærdet tilstand. I tilfælde hvor mekanisk belastning ikke kan undgås, bør samlingen sikres med f.eks. klemliste. Vægten fra isolering må ikke belaste den klæbede samling.